## Slide 1
Puurakentamisen mahdollisuudet & rakentamislaki
Harri Hakaste YM

## Slide 2: Rakentamislain uudet vaatimukset kestävään rakentamiseen
Uusi olennainen tekninen vaatimus
Vähentää rakennuksen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää hiilineutraaliutta
Uudisrakentaminen
Vuoden 2026 alussa
Status
Vaikutus
Soveltamisala
Voimaantulo
Rakennuksen vähähiilisyys
Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys
Rakennuksen elinkaariominaisuudet
Uusi laintasoinen vaatimus (aiemmin MRA:ssa)
Edistää purkumateriaalien, rakennusjätteen ja maa- ja kiviainesten hyödyntämistä sekä viranomaisohjausta
Purkamis- ja uudisrakentamishankkeet
Vuoden 2025 alussa
Uusi olennainen tekninen vaatimus
Pidentää rakennuksen ja sen osien käyttöikää
Uudisrakentaminen (ensisijaisesti)
Vuoden 2025 alussa

## Slide 3: Vähähiilisen rakentamisen ohjausjärjestelmä
Ilmastoselvitys
Uudisrakennukset
50 vuoden tarkastelu
Hiilijalanjälki
Hiilikädenjälki
Arviointimenetelmä
Perustuu EN-standardeihin
CO2data.fi
Kansallinen päästötietokanta
Geneerinen päästödata
Raja-arvot
Päärakennustyypit, mm. asuinkerrostalot ja toimitilat (ei pientalot)
Voimaan 2026

## Slide 4: Ilmastoselvitys
Uudelleenkäyttö
Kierrätys
Ylimääräinen uusiutuva energia
Pitkäikäiset hiilivarastot
Karbonatisoituminen
Raja-arvot tietyille uusille rakennuksille
Rakennustuotteiden valmistus
Kuljetukset
Rakentaminen
Rakennustuotteiden vaihdot
Energian kulutus rakennuksessa
Purkaminen
Kierrätys
Loppusijoitus
Hankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvoite
Hiilijalanjälki
Hiilikädenjälki
Voimaan 2026

## Slide 5: Arvioinnin kohde
Rakennuspaikan hiilijalanjälki
kgCO2e/m2/a
Rakennuksen hiilijalanjälki
kgCO2e/m2/a
Kantava runko
Täydentävät osat
Alueen rakenteet
Talotekniikan pääosat
Maanalaiset rakenteet
Päästörajat
Voimaan 2026
Notes: Alkuperäinen suunnitelma. HE ollaan erikseen kysytty nähdäänkö tärkeäksi, että lasketaan myös rakennuspaikka. Esitetään miksi rakennuspaikka olisi hyvä liittää tarkasteluun mukaan.
Vähähiilisyyden kohteena rakennus ja rakennuspaikka
  Rakennuspaikka: tontin rakenteet varusteineen, rakennuksen perusteet ja tarvittavat paalutukset ja stabiloinnit -> tiedolla voidaan mm. helpottaa kaavoituksen ilmastovaikutuksen arviointia

## Slide 6: Rakentamislain korjaussarjan mukainen soveltamisala
1) rivitalo;
2) asuinkerrostalo;
3) toimistorakennus, terveyskeskus;
4) liikerakennus, tavaratalo, kauppakeskus, myymälärakennus, myymälähalli, teatteri, ooppera-, konsertti- ja kongressitalo, elokuvateatteri, kirjasto, arkisto, museo, taidegalleria, näyttelyhalli;
5) majoitusliikerakennus, hotelli, asuntola, palvelutalo, vanhainkoti, hoitolaitos;
6) opetusrakennus ja päiväkoti;
7) liikuntahalli; sekä
8) sairaala
9) lämmitetyltä nettoalaltaan yli 1000 m2 varastorakennus, liikenteen rakennus, uimahalli, jäähalli.
Pientalot
Korjausrakentaminen
Laajennukset
Ympärivuotiset vapaa-ajan rakennukset
Pelastustoimen rakennukset
Osavuotiset vapaa-ajanrakennukset
Ammatillisen kaluston huoltorakennukset
Kulkuneuvojen katokset
Tieto- ja viestintätekniikan rakennukset
Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset
Energianhuoltorakennukset
Yhdyskuntatekniikan rakennukset
Väestönsuojat
Maatalousrakennukset ja eläinsuojat
Muut rakennukset
Väliaikaiset rakennukset
Alle 50 m2 rakennukset
Suojellut rakennukset
Selvitykset tarvittaisiin, hiilijalanjäljen raja-arvoa ei saisi ylittää
EI selvityksiä tai raja-arvoja
Yleiset soveltamisperiaatteet:
Vain jos rakennukselle tullaan asettamaan hiilijalanjäljen raja-arvo, sille tarvittaisiin myös ilmastoselvitys ja rakennustuoteluettelo
Voimaan 2026

## Slide 7: Uusien rakennusten energiatehokkuusdirektiivi
Suomen lainsäädännössä muutoksia on odotettavissa rakentamislakiin/asetuksiin, sillä jäsenvaltioiden on varmistettava, että GWP/hiilijalanjälki lasketaan direktiivin liitteen III mukaisesti ja ilmoitetaan rakennuksen energiatehokkuustodistuksessa:
1 päivästä tammikuuta 2028 alkaen kaikkien sellaisten uusien rakennusten osalta, joiden hyötypinta-ala on yli 1 000 m2;
1 päivästä tammikuuta 2030 alkaen kaikkien uusien rakennusten osalta.
Delegoidulla säädöksellä kehys kansalliselle arvioinnille, joka olisi otettava kansallisessa arviointimenetelmässä huomioon. Valmistuminen viimeistään 2025 lopussa.
Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2027 julkaistava ja annettava komissiolle tiedoksi etenemissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaisesti, miten kaikkien uusien rakennusten kumulatiivista elinkaarenaikaista lämmitysvaikutuspotentiaalia koskevat raja-arvot otetaan käyttöön, ja asetettava tavoitteita uusille rakennuksille vuodesta 2030 alkaen.

## Slide 8
RakL 39 §
Rakennuksen elinkaariominaisuudet
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla elinkaariominaisuuksiltaan ekologiseksi sekä tavoitteelliselta tekniseltä käyttöiältään pitkäikäiseksi. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä pohjarakenteiden ja kantavien rakenteiden kestävyyteen sekä rakennuksen ja sen tilojen, rakennusosien sekä teknisten järjestelmien käyttöikään, käytettävyyteen, huollettavuuteen, muunneltavuuteen ja korjattavuuteen sekä rakennusosien purettavuuteen ja uudelleenkäytettävyyteen.
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että uudelle tai rakentamislupaa edellyttävälle laajamittaisesti korjattavalle rakennukselle laaditaan materiaaliseloste…,
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 1) rakennuksen tavoitteellisesta teknisestä käyttöiästä, muunneltavuudesta, huollettavuudesta ja korjattavuudesta sekä rakennusosien purettavuudesta; 2) rakennuksen materiaaliselosteen laatimisesta ja sisällöstä ja selosteen säilyttämisestä sekä rakennusmateriaalien ja -tuotteiden luetteloinnista ja luettelon säilyttämisestä.

## Slide 9
Rakennuksen elinkaariominaisuuksien jäsennys
Uudelleenkäytettävyys
Joustavuus
Säilyvyys
Uudelleen-käytettävyys komponentteina
Siirrettävyys
Monikäyttöisyys
Muunneltavuus
Tekninen kestävyys
Kunnossa-pidettävyys
Sisäinen muunneltavuus
Laajennettavuus
Supistettavuus

## Slide 10: RakL 16 § Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on hakiessaan rakentamis- tai purkamislupaa tai tehdessään purkamisilmoituksen esitettävä purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys, josta on käytävä ilmi arviot rakennus- tai purkuhankkeessa syntyvien purkumateriaalien määristä.
Selvitystä ei kuitenkaan edellytetä hankkeissa, joissa purkumateriaalien määrä on vähäinen. Sellaisessa uuden rakennuksen rakentamishankkeessa, johon ei sisälly purkamista, on ilmoitettava arvio ainoastaan rakennuspaikalta pois kuljetettavan maa- ja kiviaineksen määrästä.
Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys on päivitettävä rakennus- tai purkuhankkeen valmistuttua siten, että siitä käyvät ilmi tiedot rakennuspaikalta pois kuljetettujen rakennus- ja purkujätteiden määristä, toimituspaikoista ja käsittelystä. Myös uuden rakennuksen rakentamishankkeen selvitykseen on lisättävä tiedot syntyneistä rakennusjätteistä. Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräysvelvollisuudesta säädetään jätelain (646/2011) 15 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksessä edellytetyt tiedot ilmoitetaan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään tietokantaan.
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksen sisällöstä, laadinnasta ja tietojen ilmoittamisesta.

## Slide 11
1. Rakentamis- tai purkamisluvan haku tai purkamisilmoituksen teko
2. Luvan tai ilmoituksen lopputarkastusvaihe
Purkumateriaalit
Määrät materiaalijakeiden mukaisesti
Vaaralliset aineet
Uudelleen-käytettävät rakennusosat
Rakennus- ja purkujätteet
Määrät, toimituspaikka ja käsittely
Uudelleen-käytetyt rakennus-osat
Maa- ja kiviainekset
(tontilta pois kuljetettavat)
Jaoteltuna pilaantuneisiin ja pilaantumattomiin
Pilaantuneet maa- ja kiviainekset
Toimituspaikka ja käsittely
Pilaantumattomat maa- ja kiviainekset
Tietojen päivittäminen
Vaaralliset jätteet
Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys
Hankkeen toteutus
pakollinen
vapaa-ehtoinen

## Slide 12: Purkumateriaalien jäsennys selvityksessä
betoni
tiili
laatat ja keramiikka
asfaltti
bitumi ja kattohuopa
kipsi
sähkö- ja elektroniikkalaitteet
puu, puupohjaiset tuotteet
metalli
muovi
eristeet
lasi
seka-lainen materi-aali

## Slide 13: Purkumateriaali ja rakennusjätetietojärjestelmä + liitynnät
Jäte- ja tuotetietojärjestelmä JTT
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYTJ
Syke
Rakennustuoteluettelo
(Ilmastoselvitys)
SIIRTO-rekisteri
Syke
Materiaalitori
Motiva/Solita
Purkumateriaali- ja rakennusjätetietojärjestelmä
Syke
Purkukartoitus.fi
Motiva/Metatavu
Rakennus- ja purkujätetilastot
Muut vaihdanta-alustat
Rakennuslupajärjestelmät
(Lupapiste, Trimble)

## Slide 14: Purkutuotteen hyödyntämisen polut
Tuote ollut aiemmin EU:n markkinoilla; ei edellytä CE-merkintää
Tuotetta ei merkittävästi muuteta
Uusi vastaava tai vähemmän vaativa käyttötarkoitus
Tuote tai käyttötarkoitus muuttuu olennaisesti
Edellyttää CE-merkintää ja suoritustasoilmoitusta
Tuote tai sen osat hyödynnetään materiaalina uuden tuotteen valmistamisessa
Edellyttää CE-merkintää ja suoritustasoilmoitusta
Uusi käyttö rakennus-kohteessa
Teolliset symbioosit
Uudelleenkäyttö
Uudelleenvalmistus
Kierrätys, materiaalihyödyntäminen
Rakennusluvan haku
Kelpoisuuden osoittaminen
Purkujäte
Erilliskeräys
Purkutuote

## Slide 15: Resurssitehokkaan rakentamisen hierarkia
Hyödynnä
vajaakäyttöisiä tiloja
Kunnosta ja korjaa olemassa olevia rakennuksia
Lisärakenna nykyisen pohjalle
Rakenna uutta
Periaate: Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma
Hyödynnä purkumateriaalit

## Slide 16: Rakentamislaki ja olevan kannan tehokas käyttö
10 § Väliaikainen rakennus
    ”Rakennus on väliaikainen, jos se sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on tarkoitettu pysytettäväksi paikallaan enintään 10 vuotta.”
    Mahdollistaa väliaikaisen käytön olevassa olevalle rakennukselle nykyistä pidempään
57 § Poikkeamislupa
    Käyttötarkoitusmuutokset asumiseen tai muuhun ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomaan käyttöön helpottuvat, jos niillä ”edistetään olemassa olevien rakennusten käyttöä, kehittämistä ja ylläpitoa”.
56 § Purkamisluvan edellytykset
    Perinne- ja kauneusarvot eivät enää este purkamiselle
    Väestökatoalueilla myöskään kaavoitus ei estä purkamista, jos purkaminen johtaa rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen

## Slide 17: Kiitos!
Harri Hakaste
harri.hakaste@gov.fi